PIN	Function	Description
1	URXD	UART_RXD，接收；Receiving / General Purpose Input/Output：GPIO3；
2	UTXD	UART_TXD，发送；Sending / 2）General Purpose Input/Output：GPIO1； / 3）开机时禁止下拉；
5	RESET（GPIO 16）	外部Reset信号，低电平复位，高电平工作（默认高）；
6	GND	GND
8	VCC	3.3V，模块供电；Vcc

11	GPIO0	默认WiFi Status：WiFi工作状态指示灯控制信号； / 工作模式选择： / 上拉：Flash Boot，工作模式； / 下拉：UART Download，下载模式；
12	ADC	ADC，输入范围：0V-1V；
13	GPIO15	PULLdown
14	CH_PD	高电平工作； / 低电平模块供电关掉；
15	GPIO2	开机上电时必须为高电平，禁止硬件下拉； / 内部默认已拉高